Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                     na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

1.      RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 15 budynków gospodarczo-garażowych, wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, położona będzie na terenie działki nr 510/4 w miejscowości Opatów (obręb geodezyjny Opatów), zgodnie z § 3 pkt 53 ppkt b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) - zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: - 0,5ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wydzielenie geodezyjne odrębnych 15 nieruchomości o powierzchni ok. 0.70ha pod lokalizację ww. obiektów budowlanych oraz wydzielenie wewnętrznej drogi na potrzeby komunikacji. Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana w północnej części miejscowości Opatów, gmina Łęka Opatowska. Wnioskodawca posiada tytuł prawny własności działki na której planowana jest inwestycja. Obecnie na działce, na której planowana jest inwestycja w południowej części znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy, pozostały teren użytkowany jest rolniczo. Komunikacja odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną zjazdem w wschodniej części działki na drogę gminną (ul. M. Konopnickiej). Szczegółowe przedstawienie planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizacji orientacji w terenie i położenia względem istniejącej zabudowy przedstawiony został na załączonym do niniejszej Karty informacyjnej przedsięwzięcia koncepcji zagospodarowania.

- POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE                                           ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU SZATĄ ROŚLINNĄ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 510/4 obręb geodezyjny Opatów o łącznej powierzchni 1.8042ha. Istniejący teren przekształcony wraz z powierzchnią pod budynkami zajmuje 0.15ha pow. co stanowi 8,31% działki. Planuje się wybudować 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 15 budynków gospodarczo-garażowych, wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą – 15 przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz 15 przyłączy energetycznych nn., po jednym na  uprzednio geodezyjnie wydzielonych odrębnych nieruchomościach.

Pod inwestycję planuje się zająć północną część działki o powierzchni ok. 1.20ha.

Bilans terenu po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie wynosił:

- istniejące tereny zagospodarowane -  8,31%  powierzchni działki

- teren planowanej zabudowy – 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących każdy o pow. max.140 m2 –  11,64 % powierzchni działki

- teren planowanej zabudowy – 15 budynków gospodarczo-garażowych każdy o pow. 36 m2 –  2,99% powierzchni działki

- planowane tereny utwardzone wokół budynków – 15 x ok. 35m2 -  2,91% powierzchni działki

- planowana komunikacja wewnętrzna (drogi, place, ciągi piesze) – ok. 3250 m2  - 18,01 % powierzchni działki

- tereny czynne biologicznie po przeprowadzonej inwestycji(bez powierzchni istniejącego zagospodarowania działki)  - 51,92 % powierzchni działki

Obecnie planowana pod inwestycję północna część działka wykorzystywana jest jako tereny upraw rolniczych gdzie nie występuje roślinność niezielna. Po oddaniu do eksploatacji w części planowanej pod inwestycję powstaną tereny zielone na zasadzie przydomowych ogrodów. Pozostała część działki pozostanie na dotychczasowym stanie zagospodarowania i użytkowania.

- RODZAJ TECHNOLOGII.

Przewiduje się tradycyjną technologię budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego parametrami i wyglądem zewnętrznym dopasowaną układu przestrzenno urbanistycznego. Każdy z 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu kondygnacyjny o powierzchni zabudowy max. 140m2. Szerokość elewacji frontowej w zależności od geometrii działki(10 budynków – max.10m, 5 budynków -max.15,5m) dach dwuspadowy o nachyleniu 35-45 stopni, wysokość kalenicy lub attyki 9,5m.

Każdy z 15 budynków gospodarczo-garażowych jedno kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 36m2. Szerokość elewacji frontowej 6m, jednospadowy o nachyleniu 14 stopni, wysokość kalenicy lub attyki 3,5m.

Każda z powstałych po podziale nieruchomości działka wyposażona będzie w przyłącze energetyczne nn. oraz wodno-kanalizacyjne na zasadach określonych przez administratorów tych sieci. Instalacje grzewcze każdego z planowanych budynków określić będzie można na etapie projektu budowlanego przewiduje się indywidualne systemy na centralnego ogrzewania na „ekogroszek” oraz odnawialne źródła energii (solary, pompy ciepła, itp.).

- EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia byłby najbardziej korzystnym dla środowiska ze względu na brak jakiegokolwiek wpływu na środowisko lecz wariant „inwestycyjny” rozumiany jest jako dopełnianie zagospodarowania istniejących układów urbanistycznych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz z zachowaniem i poprawą estetyki terenów zurbanizowanych. Pozwoli to wyeliminować zagrożenie chaotycznego rozwoju przestrzennego, bez odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego, które prowadzi do pogorszenia walorów krajobrazowych czy jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, powietrza, klimatu akustycznego). Może także wprowadzać zagrożenie dla środowiska w obszarach o cennych  przyrodniczo, których zachowanie jest istotne w punktu widzenia integralności i ciągłości systemów przyrodniczych. Dlatego też opcja „zerowa” nie została uwzględniona jako rozwiązanie ostateczne.

- PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW PALIW                                  ORAZ ENERGII.

Przewidywalne zużycie wody w okresie eksploatacji 15 x 0,5m3 / dobę

Moc przyłącza energetycznego 15 x 14kw

Wewnętrzna droga utwardzona szutrem.

- ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.

Rozwiązanie tematu ochrony środowiska będzie następowało przez:

- prace przy budowie wykonywane będą zgodnie z przepisami BHP i kodeksu pracy,

- budynki zlokalizowane będą zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- materiały i urządzenia wymagane dla danego przedsięwzięcia wykonane będą                                            w technologii chroniącej środowisko i zdrowie ludzi,

- nieruchomości wyposażone będą w przyłącza wodno-kalanizacyjne co pozwoli racjonalnie prowadzić gospodarkę wodną a ścieki bytowe odprowadzane będą za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków

- gospodarkę odpadami stałymi prowadzona będzie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie,

- planuje się zastosować instalacje grzewcze oparte na wykorzystaniu paliw, których spalanie minimalnie oddziaływuje na środowisko z wykorzystaniem dodatkowo odnawialnych źródeł energii.

Podsumowując powyższe, z uwagi na rodzaj oraz obowiązek przyjęcia rozwiązań chroniących środowisko, w/w inwestycja nie będzie wywierała potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.

- RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH                                    DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

Inwestycja przeprowadzona zostanie etapowo po podziale nieruchomości. Nie przewiduje się etapu budowy całości przedsięwzięcia jednocześnie zatem nie będzie występowała kumulacja oddziaływań fazy budowlanej. W związku z funkcjonowaniem budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie będą występowały ścieki przemysłowe, pyły, odory. Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania następujących zanieczyszczeń:

1)    Zanieczyszczenia powietrza

Emisja substancji do powietrza, występująca na etapie prac budowlanych, będzie związana z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Na etapie eksploatacji źródłem emisji substancji do powietrza będą indywidualne kotłownie, a także spalanie paliw w silnikach pojazdów osobowych poruszających się po terenie inwestycji. Z uwagi na fakt, iż w tego typu obiektach instalowane są kotły o niewielkiej mocy, a ruch pojazdów związany będzie jedynie z dojazdem do posesji należy uznać, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu powietrza w rejonie zainwestowania.

2)    Emisji hałasu

Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą powodowane pracą sprzętu budowlanego. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.Planowane ustalenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie przewiduje dopuszczenie funkcji usługowej czy handlowej zatem emisja hałasu nie przewyższy norm dla zabudowy mieszkaniowej. Hałas emitowany przez ruch pojazdów związany z komunikacją budynków mieszkalnych będzie znikomy. Wewnętrzna droga będzie „ślepa”, nie będzie łącznikiem miejscowych dróg, nie będzie odbywał się nią zorganizowany ruch pojazdów niezwiązanych z obsługa posesji. Podsumowując w związku z budową budynków mieszkalnych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia poziomu hałasu w środowisku, a co za tym idzie przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, oddziaływanie w/w źródeł  hałasu zamknie się w granicach działki, nie wystąpi kumulacja oddziaływania,  nie zostaną przekroczone ponadnormatywnie standardy środowiska a  przy najbliższej zabudowie mieszkalnej nie wystąpi przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

3) Ścieki

Wody deszczowe z powierzchni dachów odprowadzane będą powierzchniowo na

fragmenty nieutwardzone terenu. Ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji

sanitarnej na zasadach ustalonych przez administratora sieci kanalizacyjnej. W obrębie

planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim

zaleganiu wód podziemnych oraz obszarów objętych ochroną, w tym strefami ochronnymi

ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zatem takie rozwiązanie

gospodarki ściekowej nawet w przypadku wystąpienia awarii nie stanowią zagrożenia dla

środowiska.

4) Odpady

Odpady komunalne zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami a gospodarka nimi określona zostanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Nieruchomości wyposażone będą w kubły na odpady zmieszane oraz dodatkowo w worki na odpady segregowane, które cyklicznie i terminowo odbierane będą przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie i posiadający wymagane uprawnienia.

- MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się jedynie do granic nieruchomości na której będzie się znajdować. Nie ma więc możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najbliższa granica Państwa znajduje się znajduje się ok 150 km na południowy zachód z terytorium Czech.

- OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Prosny", dla którego nie ma aktualnie obowiązujących nakazów i zakazów oraz poza pozostałymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) Ze względu na miejsce wprowadzenia planowanej zabudowy mieszkaniowej nie wystąpią pogorszenia walorów krajobrazowych. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest PLH300035 Baranów (zatwierdzony Decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składający się na kontynentalny region Biogeograficzny - Dz. U. L 33 z 8.02.2011r., str 146), znajdujący się w odległości ponad 12 km od planowanego przedsięwzięcia. Ponadto lokalizację przedsięwzięcia planuje się na gruntach użytkowanych rolniczo gdzie nie wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę rodzaj, parametry i otoczenie przedsięwzięcia nie przewiduje się potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze w tym w/w obszary chronione.

.....................................................................................	                                                                                                     podpis